УПРАВЛЕНИЕ ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНЫМ ПЕРЕХОДОМ НА СТРЕЛОВИДНОМ КРЫЛЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ

М.В. Устинов (ЦАГИ)

Естественная ламинаризация обтекания за счет создания благоприятного градиента давления неприменима на стреловидном крыле из-за неустойчивости поперечного течения в пограничном слое. Гибридная ламинаризация (сочетание отсоса пограничного слоя вблизи передней кромки с разгоном потока на остальной его части) является единственным надежным способом сохранения ламинарного пограничного слоя на стреловидном крыле. Однако ее практическое применение технически сложно. Альтернативные способы затягивания перехода с помощью периодически расположенных элементов шероховатости или диэлектрического барьерного разряда недостаточно эффективны. По этой причине поиск принципиально новых способов управления ламинарно-турбулентным переходом на стреловидном крыле остается актуальной задачей.

В докладе предложено использовать с этой целью микрорельеф поверхности в виде ребер либо крылышек расположенных под углом к внешним линиям тока. Такой рельеф способен отклонить вектор скорости в пристеночной части пограничного слоя в направлении противоположном поперечному течению. Воздействие риблетов на профиль скорости поперечного течения и скорость нарастания стационарных вихрей неустойчивости поперечного течения показывает рис. 1. Риблеты с высотой проникновения 10% толщины пограничного слоя способны вдвое снизить скорость роста неустойчивых возмущений. Микрорельеф в виде крылышек может полностью устранить неустойчивость поперечного течения.

(а)                                            (б)                            (в)

Рис.1 Механизм воздействия риблетов на неустойчивость поперечного течения (а) их влияние на профиль скорости поперечного течения (б) и скорость нарастания неустойчивых возмущений (в)